Лингафонный класс (кабинет) на основе аудиопанелей

для изучения иностранных языков

1 место преподавателя + n (до 226)  рабочих мест учащихся

1. Спецификация

| 1.1. Рабочее место преподавателя |
| --- |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.1.1 | Компьютер преподавателя | 1 | АТХ, мощность блока питания не менее 400вт/ CPU Intel Pentium G4560 или эквивалент, 4Gb RAM/ 500GB SATA hard drive (7200rpm)/ DVD±RW,CDRW,DVD,16x4x,5xDL,16x4x,16x,48x,24x,48x/ звуковая карта интегрирована на материнскую плату/ видеокарта интегрированная - 512MB,DVI+VGA/ картридер – CF,CFII,MD,SM,MS,SD,MMC/ карта для аудио-сети Rinel-Lingo Audio, или эквивалент, устанавливается в PCI - EXPRESS слот/ Gigabit Ethernet 10,100,1000Base-TX/ монитор 21,5"/ клавиатура проводная с интерфейсом PS/2 или USB/ мышь проводная с интерфейсом PS/2 или USB/ установлено Windows 10 или эквивалент/ установлено программное обеспечение Rinel-Lingo Teacher, или эквивалент, для управления всеми функциями кабинета/ гарнитура (наушники с микрофоном), диапазон микрофона – 50 Гц-16 кГц, сопротивление – 32 Ом, чувствительность наушников – 106 дБ ± 2 дБ, чувствительность микрофона – 48 дБ ± 2дБ)/ cтационарный микрофон конденсаторный, моно, настольный с гибкой ножкой и кнопкой включения-выключения, чувствительность (дБ) -58 ± 3 частотный диапазон (Гц-КГц) - 50-16, ,тип разъема - 3.5 мм джек/ Колонки - 2x10W |
| 1.1.2 | Стол-полукабина преподавателя Rinel-Bio или эквивалент (Внимание! конструкция стола предусматривает возможность поставки с прозрачными перегородками из оргстекла или без них. При заполнении данного пункта необходимо выбрать из этих двух вариантов поставки) | 1 | Стол-полукабина должен иметь следующие особенности: - Основные композиционные элементы : столешница, боковые опоры (стенки), передняя стенка ; - боковые опоры и передняя стенка должны иметь прямоугольную форму, возвышаться над столешницей на 60 мм. и выполнены из ДСП толщиной не менее 16мм. Задании нижние углы боковых опор должны быть скруглены; - В правой части стола под столешницей должен быть отсек для компьютера с полкой вверху и задней дверцей в передней стенке стола. Передний край левой половины столешницы должен иметь L-образный вырез. В столешнице должно быть круглое отверстие для проводов; - Размеры стола: ширина - 124см, глубина – 78см, высота поверхности столешницы над полом -73.5см. - В верхней части стола с передней и боковых сторон должны быть установлены прямоугольные перегородки из прозрачного оргстекла высотой не менее 600мм над столешницей. Задние верхние углы боковых перегородок из оргстекла должны быть скруглены; |
|  | 1.2. Рабочее место учащегося |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.2.1 | Аудиопанель | n | На аудиопанели должен быть аудиовход -выход для подключения гарнитуры (наушники с микрофоном), линейный вход и выход для аудио- источника. Аудиовходы и аудиовыходы должны быть выполнены в виде стандартных аудио-разъёмов Audio Jack (3.5мм). Для подключения к аудиокоммутатору должен использоваться разъём RJ45. Для регулировки громкости должны использоваться регуляторы на гарнитуре и на аудио-источнике. |
| 1.2.2 | Стол-полукабина учащегося Rinel-Bio или эквивалент (Внимание! конструкция стола предусматривает возможность поставки с прозрачными перегородками из оргстекла или без них. При заполнении данного пункта необходимо выбрать из этих двух вариантов поставки) | n | Стол-полукабина должен иметь следующие особенности: - Основные композиционные элементы : столешница, боковые опоры, передняя стенка ; - боковые опоры и передняя стенка должны иметь прямоугольную форму, возвышаться над столешницей на 60 мм. и выполнены из ДСП толщиной не менее 16мм. Задании нижние углы боковых опор должны быть скруглены; - В правой части стола под столешницей должен быть отсек для компьютера с полкой вверху и задней дверцей в передней стенке стола. Передний край левой половины столешницы должен иметь L-образный вырез. В столешнице должно быть круглое отверстие для проводов; - Размеры стола: ширина - 93см, глубина – 78см, высота поверхности столешницы над полом -73.5см. - В верхней части стола с передней и боковых сторон должны быть установлены прямоугольные перегородки из прозрачного оргстекла высотой не менее 600мм над столешницей. Задние верхние углы боковых перегородок из оргстекла должны быть скруглены; |
| 1.3. Сетевое оборудование |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.3.2 | Коммутатор для аудио-сети Rinel-Lingo SX108 Audio или эквивалент | 1 | 16-ports (16 UTP5, RJ45) |
| 1.4. Монтажное оборудование |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.4.1 | Монтажный комплект | 1 | UTP кабель 5-й категории, электрокабель, электрощиток, автоматы, разъёмы, розетки, кабель-каналы, короба, системы напольной установки точек коммутации |

2. Требования к функциональным возможностям

2.1. Для реализации всех функций  лингафонного кабинета   должно использоваться программное обеспечение Rinel-Lingo или  эквивалент (далее ПО).

2.2. ПО должно поддерживать работу с Lingo-книгами. Lingo-книга это      мультимедийный   урок в электронном формате  (задание для выполнения или учебный    материал для текущей работы).  С точки зрения пользователя Lingo-книга   представляет собой последовательный набор мультимедиа- страниц, которые выводятся на экран  компьютера и преподаватель может их просматривать, прослушивать, а также имеет возможность дать прослушать Lingo-книгу  учащимся входящим с ним в одну аудио-группу. Страницы Lingo-книги состоят из так называемых блоков. Блок - это прямоугольная область экрана, в которой находится текст, рисунок или поле для ответа. Для создания страниц используются следующие виды блоков: блок текста,  блок для ввода текста, блок изображения, блок выбора, блок проигрывателя, блок магнитофона.

2.3. ПО должно поддерживать работу (напрямую, без дополнительных действий пользователя по преобразованию форматов)  с готовыми  Lingo-книгами созданными ранее с помощью программы  Rinel-Lingo Editor версии 5.4.1.0 и всех последующих версий.   Данное требование указывается для совместимости с уже существующими у заказчика Lingo-книгами  и для обмена Lingo-книгами с другими пользователями, использующими данный формат  (в соответствии  с требованием к совместимости товаров, описанным в п. 1 ч.1 статьи 33 №44-ФЗ).

2.4.  ПО  на  рабочем месте преподавателя должно обеспечить выполнение следующих основных функций:

-  Создание и редактирование Lingo-книг;

-  Выбор преподавателем Lingo-книг для текущего урока;

-  Работа с Lingo-книгой;

-  Выбор учебной группы;

-  Управление соединениями и рассоединениями  аудио-групп учащихся.

- Управление расположением рабочих мест на плане кабинета. Управление настройками аудио-коммутаторов. Управление звуковыми настройками.

- Запись и прослушивание звука с помощью виртуального магнитофона;

- Ведение журнала успеваемости и посещаемости для выбранной группы учащихся.

- Выставление общей оценки и запись комментария для выбранного ученика и для выбранного урока. Автоматический расчёт итоговых оценок за выбранный период времени и их выставление в журнал.

2.5.  Аудио-связь между рабочими местами должна осуществляться по специальной аудио-сети.  Аудио-сеть должна состоять из аудио-коммутатора (Rinel-Lingo SX108 Audio или эквивалент),  соединённого кабелями с аудиопанелями  на каждом рабочем месте учащегося и с компьютером преподавателя.

2.6. Преподаватель, управляя коммутациями  в аудио-сети с помощью ПО  может создавать, изменять и разъединять аудио-группы.  В  аудио-группу могут быть подключены любые рабочие места учащихся, рабочее место преподавателя или любые источники звука, через специальный интерфейсный модуль (всего от 2 до 16 рабочих мест или источников звука).   Все участники одной аудио-группы могут вести диалог между собой, а также слышать звуки генерируемые  компьютером преподавателя (если преподаватель входит в группу), а также других источников звука включенных в эту группу. Участники одной группы не слышат участников и источники звука другой группы. Количество групп ограничено только количеством подключённых рабочих мест и источников звука.

2.7. Преподаватель может подключаться к любой аудио-группе следующими способами:

-  преподаватель слышит всех учащихся в группе и учащиеся его слышат;

-  преподаватель слышит всех учащихся  в группе, а учащиеся его  не слышат;

2.8.  Управление всеми функциями  лингафонного класса должно быть  реализовано с рабочего места преподавателя с помощью ПО.

2.9.  Преподаватель может работать с любой программой  (в том числе с любой программой генерирующей звук, например с программой  для работы с Ling-книгами) и одновременно поддерживать  аудио-связь c учащимися в аудио-группе.

3. Требования к  монтажу, расположению рабочих мест в классе,

составу сопроводительной документации

3.1. Заказчик  может сам определять количество рабочих мест, конфигурацию размещения столов-кабин в лингафонном классе (в пределах, определенными ГОСТами) или выбрать типовую конфигурацию поставщика. Монтаж всех сетей  должен быть выполнен с использованием кабель – каналов и коробов в соответствии с существующими общими требованиями по безопасности.   На оборудование и программное обеспечение должны быть все необходимые сертификаты, заключения,  инструкции по эксплуатации и документы по гарантийному сопровождению. На весь лингафонный класс должен быть сертификат, как на единый аппаратно -программный комплекс.

4. Требования к  расширяемости

4.1.  Должна быть предусмотрена возможность увеличения количества рабочих мест до 226 мест, с помощью дополнительного  сетевого оборудования для аудио-сети.   Должна  быть предусмотрена возможность   установки  дополнительного оборудования:  источники аудио-видео  –  CD, DVD,VHS,  кассетные магнитофоны, интерактивная доска, мультимедиа-проектор. Дополнительные источники звука  должны подключаются к аудио-коммутатору через стандартный аудио-разъём Audio Jack (3.5мм) с помощью специального дополнительного интерфейса. При дооснащении  лингафонного класса  дополнительными источниками звука, возможное количество этих источников должно определяется количеством свободных каналов  на любом из  используемых аудио-коммутаторов.